# FLY SKY TH9X

a

OBSAH

- Úvod

- ÚVODNÍ NASTAVENÍ

- Ikony a důležitá volání

- OVLADAČE VYSÍLAČE

- INSTALACE rádiových zařízení

  - Instalace serv

  - Instalace přijímač a serv

  - Kontrola dosahu

  - Začínáme a svázání

- LCD MULTI - programování a řízení

  - Display

  - Hlavní menu

- KONFIGURACE funkcí systému

  - Volba režimu

  - Uživatelský Editor

  - Výběr modelu

  - Výběr typu modulace

  - Volba provozního režimu - Ovládací páky – VÝBĚR MODU

  - Režim kopírování

  - Nastavení kontrastu

- Funciones para Helicópteros

  - Inversión de Mando

  - Configurar Curva de Aceleración

  - Configurar Curva de Paso

  - Sub-Trim

  - Límites ( End-Points )

  - Bloquear Aceleración ( Throttle Hold )

  - Configurar Canal Auxiliar

  - Swash Mix

  - Dual Rate y Control Exponencial

  - Trims

  - Curva de Rotación

  - Fail Safe

  - Configurar Ajuste de Aceleración ( Hover Throttle )

  - Configurar Ajuste de Paso Colectivo ( Hover Pitch )

  - Modo Trainer ( Entrenador )

  - Monitoreo de Servos ( Display )

  - Timer

  - Manejo de Sensibilidad del Giróscopo

  - Trimers Grupales ( Stunt Trims )

  - Mezclas de Programación 1 , 2 , 3

- Sada funkcí pro LETADLO

  - Reversy serv

  - Režim učení

  - Sub-Trim

  - Nastavení hranic

  - Thr Hold

  - Flaperon

  - Dvojí výchylky a exponenciály

  - Trimy

  - Režim ovládání motoru

  - Fail Safe

  - Časovač

  - Sledování serv

  - Nastavení klapek

  - Diference křidélek

  - Aerodynamické brzdy

  - Mix výškovka  - Flaps

  - Mix výškovka - směrovka

  - Mix výškovka - křidélka

  - Mix akrobacie

  - Nastavení směšování u motoru

  - 1-5 programovatelných mixů

  - 6-7 programovatelných mixů

  - Mix výškovka - směrovka ( Ail Vator )

  - Zpoždění plynu

  - Configurar Canal Auxiliar

- Sada funkcí pro KLUZÁK

  - Reversy serv

  - Sub-Trim

  - Nastavení hranic

  - Dvojí výchylky a exponenciály

  - Trimy

  - Fail Safe

  - Časovač

  - Trim klapek

  - Diferenciace křidélek

  - Mix výškovka - klapky

  - V-Tail (mix výškovka – směrovka)

  - 1.- 5. programovatelný mix

  - 6. – 7. programovatelný mix

  - Mix Butterfly

  - Start OFS

  - Speed OFS

  - Sledování serv

  - Režim učení

  - Flaperon

  - Mix výškovka – směrovka (Elevon)

  - Configurar Canal Auxiliar

1.- ÚVOD

Díky za koupi tohoto produktu. Tento systém je extrémně všestranný a může být používán začátečníky i experty.

Aby vám neunikly všechny informace, potřebné pro správné a bezpečné používání tohoto zařízení, doporučujeme přečíst si tuto příručku pozorně. Najdete-li nějaké potíže při používání tohoto systému, prosím, vždy studujte tento návod, nebo se obraťte s dotazem na dodavatele.

2.- ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Před použitím musí být vysílač nastaven do výchozí polohy:

Všechny přepínače na horní straně vysílače musí být V ZADNÍ POLOZE.

Všechny přepínače na přední straně musí být v DOLNÍ POLOZE – toto nastavení zabrání vzniku chyby "SWITCH ERROR" a zablokování vysilače.

3.- Ikony a důležitá volání

Pro bezpečné a správné používání rádiového systému, věnujte zvláštní pozornost těmto značkám a ikonám:

NEBEZPEČÍ Jakékoli zneužití tohoto produktu může mít za následek vážné poškození lidí nebo objektů.

UPOZORNĚNÍ Vždy mějte všechny elektrické výrobky mimo dosah dětí a domácích zvířat

ZAKÁZANÉ

POVINNÉ

PRAVIDLA A TIPY PRO bezpečnost letu

Pro zajištění bezpečnosti, prosím, dodržujte tato opatření

Udržujte zařízení v dobrém stavu a chráněné před prachem, teplem, atd.

Když je nebude použváno dlouhou dobu, nezapomeňte odpojit baterii a udržovat ji v dobrém stavu nabití.

Pokud používáte Ni-Cd baterie pro vysílače a přijímače, vždy se ujistěte, že byly nabíjené po dobu nejméně 8 hodin před každým letem. Při nízkém napětí, může dojít ke ztrátě kontroly a zničení modelu. Pamatujte, že vaše rádio má “Timer” a kontrolu baterie, které mohou být užitečné pro odhad doby letu.

Věnujte pozornost a nepodceňujte systém výstrahy. Ten je určen pro vaši bezpečnost.. Vždy zkontrolujte stav baterie před každým letem.

Kde a jak létat

Vždy hledejte vhodné místo, pro své lety. Ideální jsou modelářská nebo aeroklubová letiště, zde však musíme před létáním požádat o svolení.

Vždy dodržujte pravidla a bezpečnostní podmínky v oblasti letu (letiště). Dávejte pozor na přítomnost diváků, rychlost a směru větru, stejně jako na možnou existenci překážek, jako je elektrické vedení, budovy nebo komunikace v blízkosti, které mohou způsobit rušení.

Pokud se rozhodnete letět v blízkosti letiště s provozem, ujistěte se, že letadla jsou ve vzdálenosti nejméně 2 km, aby se zabránilo možného rušení s jinými zařízeními a nezpůsobili jsme nehodu.

Platí pro vysilače v pásmu 35, 47, …MHz: Před letem, zkontrolujte, že žádný jiný tým nepracuje se stejnou frekvencí. Nedovolte aby současně letěly dva modely na stejné frekvencí. I když existují různé druhy modulace (FM, AM, PCM) pouze jeden model může letět na dané frekvenci v dané době,.

Aby se předešlo případnému poškození nebo nehodě, postupujte takto při zapnutí a vypnutí soupravy:

Zapnutí:

1 .- Přesuňte páku plynu do nulové polohy

2 .- Zapněte vysílač a čekejte na zobrazení informací na display

3 .- Ujistěte se, že je vybraný správný model

4 .- Zkontrolujte správnost  antény

5 .- Zapněte přijímač

6 .- Vyzkoušejte všechny ovládací prvky. Pokud zjistíte, že servo nefunguje správně NEPOKOUŠEJTE se letět - ověřte a opravíte problém.

7 .- Výkon (otáčky) motor mírně zvyšte

8 .- Proveďte zkoušku dosahu (pravidlo 30 kroků). Platí pro vysilače v pásmu 35, 47,…MHz

9 .- Po přistání držte páku plynu v nulové poloze

Vypnutí:

1 .- Vypněte přijímač

2 .- Vypněte vysílač

NEDODRŽENÍ této sekvence ON / OFF, může způsobit poškození serva, nebo způsobit, že se motor nečekaně aktivuje a může způsobit vážné zranění nebo poškození materiálů.

Nikdy nenechávejte vysílače bez dozoru zapnutý, můžete tak dojít k nechtěně aktivaci motoru což může způsobit vážnou nehodu.

Před zahájením letu se ujistěte, že umístění antény vysílače je správné. Špatné nasazení antény může způsobit ztrátu signálu - neschopnost ovládání modelu.

NIKDY se nepokoušejte letět, když venku prší! Vlhkost a kapičky vody mohou vniknout do vysílače a mohou způsobit ztrátou kontroly nebo závažné nedostatky ve funkci systému. Vždy se ujistěte, že je dostatečná viditelnost aby jste mohli rozpoznat letovou polohu modelu.

4.- OVLADAČE VYSÍLAČE

Obrázek ukazuje rozložení ovládacích prvků na vašem vysílači. Některé mohou být přepnuty do jiné polohy. Také, některé funkce je možno změnit prostřednictvím ovládacího panelu.

5.- INSTALACE rádiových zařízení

Instalace Serv

Serva vždy instalujte s gumovými průchodkami. V opačném případě mohou vibrace modelu způsobit posun střední hodnoty nebo předčasně ukončení životnosti serva.

Zapněte vysílač a přijímač. Serva se přesunou do neutrální polohy. Nyní si můžete provést úpravu ovládání (páky a táhla). Vždy pamatujte, že by táhlo mělo být kolmé (90 °) k ose páky a páka kolmá ke stranám serva. Tak bude mechanismus fungovat správně.

Připojení přijímače a serv

VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy nezkracujte anténu přijímače nebo ji neohýbejte zpět - to může způsobit zkrácení elektrické délky antény a tím i snížení dosahu.

Anténa může být namontován na vnější nebo vnitřní stranu modelu bez problémů.

KONTROLA DOSAHU – platí pro vysílače s FM modulem v pásmu 35, 47 … MHz.

Mějte na paměti, že na přenosové zařízení mohou působit různé vlivy, v závislosti na vnějších podmínkách, nebo na umístění antény přijímače, atd.

1 .- Nechte anténu na vysílači zataženou a ujistěte se, že baterie jsou plně nabité.

2 .- Vzdalte model od kabelů, budov nebo jiných zařízení, které mohou být zdrojem rušení

3 .- Asistent musí stát za modelem s motorem .

4 .- Nechte model v klidu s tím, že pohybujete s ovladači (křidélka, směrovka, atd.) a vzdalujete se od modelu. Když jste vzdálení se zataženou anténou je normální, že serva vibrují. Pohyb serv se zastaví když se ztratil signál.

5 .- Nyní změřte vzdálenost mezi vámi a modelem. Pokud je tato vzdálenost větší nebo rovna 30 metrům. opakujte postup, ale tentokrát s motorem v chodu - asistent drží model, aby se zabránilo posunu. Zkontrolujte vzdálenost ve které došlo ke ztrátě signálu, ta se poněkud zkrátí, ale nesmí klesnout pod 28-27 metrů. Je-li menší, je třeba vyhledat a opravit příčinu rušení před letem modelu.

6 .- Pokud je i s vypnutým motorem vzdálenost menší než 30 metrů, musíte ověřit všechny možnosti a důvody rušení nebo ztráty signálu, -létání v tomto stavu není bezpečné.

SKLADBA A BIND (LINK)

Systém Turnigy 9X se skládá ze tří částí. Vysílače (Tx), RF signálového modulu a přijímače (Rx), jak je znázorněno na obrázcích. – Od r. 2010 je vysílač dodáván se zabudovaným modulem RF.

Vysilač (TX) TGY-9X                    Signálový modul (RF) CT8J-9X     Přijímač (RX) CR8F-9X

BIND proces

Systém Turnigy 9X je dodáván s díly spárovanými. Pro případ potřeby párování (např. pro další nový přijímač), je tento postup

1 .- Nainstalujte modul RF (pokud již není nainstalován) ve vysílači stlačením dolů na místo, kde boční zámky zacvaknou. Zapněte vysílač, zkontrolujte že baterie je nabitá. a modulace je nastavená na PPM. Pokud tomu tak není - postup viz níže – část 7.). Potom vypněte vysílač.

2 .- Na přijímači zapojte „BIND propojku“ do 2. konektoru od shora (nešťastně označené jako „BAT“ a připojte napájení (4,8 - 6V) do 1. konektoru od shora (nešťastně označeného jako „BIND“) nebo do konektoru pro libovolný kanál.Červená LED dioda uvnitř RX musí začít blikat.

2 .- Pak stlačte tlačítko "BING RANGE TEST“ na zadní straně vysílacího modulu RF a zapněte vysílač

4 .- Na přijímači musí blikání LED přejít do trvalého svícení. Jakmile toto proběhlo uvolněte tlačítko "BING RANGE TEST“, vypněte přijímač pak vypněte vysílač.

5 .- Připojte jedno nebo dvě serva na přijímači (do kanálů 1-4), připojte k němu zdroj a zapněte vysílač. Po několika okamžicích, musí serva dojet do neutrální polohy. Pak proveďte kontrolu správného pohybu serv. Pokud budou adekvátně reagovat, je proces ukončen úspěšně.

Odpojte napájení a vypněte Tx Rx.

Standardní postup zapnutí / vypnutí:

Je třeba dodržovat:

ON:

1 .- Zapněte vysílače

2 .- Zapněte přijímač

OFF:

1 .- Vypněte přijímač

2 .- Vypněte vysílač

6.- LCD MULTI - programování a řízení

DISPLAY

1 .- Napětí baterie: To znamená  úroveň nabití. Pokud je hodnota menší než 8.5V,  bzučák oznámí tuto situaci.

2 .- Modulace: Indikuje zvolenou modulaci typu: PPM (Pulse Position Modulation) nebo PCM (Pulse Code Modulation).

3 .- Číslo a název modelu: Zobrazí se model uložený v paměti. Můžete nahrávat až osm různých modelů.

4 .- Typ modelu: zobrazuje vybraný typ modelu, ACRO / HELI / GLIDER.

5 .- Čas -  udává hodnotu tohoto příkazu (maximální hodnota: 99 minut 59 sekund).

6 .- Trim plynu - označuje jeho aktuální pozici.

7 .- Trim křidélek - označuje jeho aktuální pozici.

8 .- Trim výškovky - označuje jeho aktuální pozici

9 .- Trim směrovky - označuje jeho aktuální pozici

HLAVNÍ MENU

Jakmile je display na vysílači aktivní, stisknutím tlačítka MENU na několik okamžiků, dostanete se do hlavního menu.

1 .- System:SETTING: Nastavení vlastností vysílače.

2 .- Func. SETTING: Umožňuje nastavit, konfigurovat a udržovat v paměti všechny specifické parametry jednotlivých modelů.

> Pomocí tlačítek UP / DN můžete volit různé položky menu

> Stiskněte tlačítko MENU, vyberte požadovanou položku

> V rámci položky pomocí tlačítek UP / DN můžete volit různé parametry a pomocí tlačítek +/- nastavovat hodnoty zvoleného parametru

> Stiskněte tlačítko MENU a tím uložíte provedené nastavení a vrátíte se do předchozí volby

> Po stisknutí tlačítka EXIT, se vrátíte do předchozí volby bez uložení změn

7.- KONFIGURACE funkcí systému (System setting)

SYSTEM SETTING

Pomocí tlačítek UP / DN vyberete požadovanou funkci, kterou aktivujete stiskem tlačítka MENU.

Chcete li výběr ukončit a vrátit se do předchozího stavu stiskněte tlačítko EXIT

MODEL SELE: Tato funkce umožňuje vybrat, který z osmi modelů dostupných v paměti bude používán nebo konfigurován.

MODEL NAME: Umožňuje upravit / přiřadit název k vybranému modelu

TYPE SELE: Tato funkce umožňuje vybrat skupinu modelu (HELI / AERO / GLIDER)

MODEUAT: Tato funkce umožňuje přidělit modulaci přenosu PPM nebo PCM

STICK SET: Výběr čtyř  režimů konfigurace ovládacích pák (1-4)

COPY: zkopírování konfigurace modelu do jiného z osmi dostupných.

POSTUP POUŽITÍ

MODEL SELE  (Výběr modelu)

Tato funkce umožňuje vybrat / aktivovat a editovat jakýkoliv z osmi modelů které jsou k dispozici v paměti. Název a obraz zástupce se uloží pod zvolené číslo. Každý model může být podobný nebo zcela odlišný od ostatních nahraných v paměti.

V nabídce SYSTEM SETTING, zvolte MODEL SELE a stiskněte tlačítko MENU. Pak pomocí UP / DN vyberte požadovaný model. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka MENU. Potom stiskněte tlačítko EXIT pro návrat do předchozího menu.

MODEL NAME  (Název modelu)

Tato funkce umožňuje vybrat / upravit / název pro každý jednotlivý model. Každý název může obsahovat až 8 znaků (čísla nebo písmena). Přidělené jméno se zobrazí na hlavní obrazovce, když zvolíte tento model.

V nabídce SYSTEM SETTING, vyberte MODEL NAME, poté stiskněte tlačítko MENU. Pak pomocí UP/ DN  posuňte kurzoru na místo, kde chcete napsat (měnit) znak, tlačítky +/- vyberte znak. Jakmile je znak vybraný, podržte tlačítko MENU, dokud zvukový tón vám neřekne, že znak je uložen. Opakujte, dokud nevytvoříte celý název, který chcete přiřadit k vašemu modelu.

Po uložení znaků stiskněte EXIT  a vrátíte se do předchozího menu.

TYPE SELE  (VÝBĚR TYPU MODELU)

Tato funkce vám umožní zvolit, jaký typ (skupina) modelů bude přiřazena ke konkrétnímu modelu.

V nabídce SYSTEM SETTING, vyberte TYPE SELE, stiskněte tlačítko MENU. Pak pomocí UP / DN zvolte jaký typ modelu bude použit (HELI / ACRO / GLID). Po výběru požadované volby, stiskněte tlačítko MENU a pak EXIT pro návrat do předchozího menu.

Poznámka: Když vyberete HELI, objeví sr sub-menu  HELI, které vám umožní zvolit čtyři, různé mody ovládání.

HELI SWASH TYPE SELECT  (MODE výběr do HELI)

Pět základních konfigurací ovládání pro vrtulníky, včetně "Single Servo (často používáno) a čtyři varianty CCPM (Cyclic Collective & Pitch Mixing).

MODO 1

MODO 2

MODO 3

MODO 4

MODEUAT  (Modulace)

Tato funkce umožňuje zvolit typ modulace a jeji přiřazení ke konkrétnímu modelu (PPM nebo PCM).

PPM: Pulse Position Modulation (Pulsní modulace)    PCM: Pulse Code Modulation (Pulsní kódovaná modulace)

V nabídce SYSTEM SETTING zvolte MODEUAT, poté stiskněte tlačítko MENU. Pak pomocí tlačítek UP/DN vyberte požadovanou možnost (PPM nebo PCM). Potvrďte volbu stisknutím tlačítka MENU. Potom stiskněte tlačítko EXIT pro návrat  do předchozího menu.

Při provozu s RF modulem nutno nastavit vždy modulaci PPM

STICK SET  (Ovládací páky – VÝBĚR MODU)

Tato funkce umožňuje vybrat způsob použití ovládacích pák (mod 1, 2, 3 nebo 4).

V nabídce SYSTEM SETTING, zvolte STICK SET, poté stiskněte tlačítko MENU. Pak (pomocí UP/DN), zvolte nejvhodnější styl používání (MODEL 1, 2, 3 nebo 4). Potvrďte volbu vybraného stisknutím tlačítka MENU.Potom stiskněte tlačítko EXIT pro návrat do předchozího menu.

MODEL 1: Páka vpravo, nahoru / dolů: akcelerátor - vpravo / vlevo: křidélka

Páka vlevo, nahoru / dolů: výškovka - vpravo / vlevo: směrovka

MODEL 2: Páka vpravo, nahoru / dolů: výškovka - vpravo / vlevo: křidélka

Páka vlevo, nahoru / dolů: akcelerátor - vpravo / vlevo: směrovka

MODEL 3: Páka vpravo, nahoru / dolů: akcelerátor - vpravo / vlevo: směrovka

Páka vlevo, nahoru / dolů: výškovka - vpravo / vlevo: křidélka

MODEL 4: Páka vpravo, nahoru / dolů: akcelerátor - vpravo / vlevo: směrovka

Páka vlevo, nahoru / dolů: výškovka- vpravo / vlevo: křidélka

COPY MODE  (Režim kopírování)

Tato funkce umožňuje kopírovat nastavení daného modelu do jiného modelu, který je v paměti. Pro upřesnění, se na obrazovce zobrazí název modelu, který je kopírován.

V nabídce SYSTEM SETTING, zvolte možnost COPY MODE  , poté stiskněte tlačítko MENU. Pak pomocí UP/DN) se pohybujete mezi levým sloupcem  (zdroj ze kterého chcete zkopírovat informace) a pravým sloupcem (cíl kam se budou informace kopírovat.)

V každém sloupci, pomocí +/- vyberte model, odkud a kam kopírovat. Poté stiskněte tlačítko MENU pro uložení nových dat. Potom stiskněte tlačítko EXIT pro návrat do předchozího menu.

LCD CONTRAST ADJUST  (Nastavení kontrastu LCD DISPLAY)

Tato funkce umožňuje nastavit kontrast znaků na obrazovce, s cílem získat lepší pohled na data za různých světelných podmínek.

V nabídce SYSTEM SETTING, zvolte KONTRAST ADJ, poté stiskněte tlačítko MENU. Potom, s použitím  +/- můžete měnit kontrast textu na obrazovce. Jakmile je úprava provedena krátce stiskněte tlačítko MENU. To uloží nové hodnoty kontrastu a vrátí vás do předchozího menu.

9.- Sada funkcí – LETADLO (Func. Setting)

REVERSE ( REVERSE SERV )

Funkce revers umožňuje obrátit chod serva. Tato funkce je k dispozici u všech devíti kanálů

.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci REVERSE pak pomcí UP/DN se pohybujete mezi kanály a pomocí +/- aktivujete nebo draktivujete u příslušného kanálu revers. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení nového nastavení a návrat do předchozího menu.nebo pomocí EXIT pro ukončení bez uložení změn..

Označení		Význam

| AIL | křidélka |
| --- | --- |
| ELE | výškovka |
| THR | plyn |
| RUD | směrovka |
| GEA | podvozek |
| FLAP | klapky |
| AUX1 | Pomocný kanál 1 |
| AUX2 | Pomocný kanál 2 |

TRAINER (Režim učení)

Stanice – trenér – žák- jsou mezi sebou propojeny přes konektory TRAINER. Stanice “Žák” je vypnuta – její napájení je ze stanice “Trenér”.

NORM: TRAINER – Spínač “trainer” na stanici trenéra je daktivován (OFF), kontrola je plně v rukách žáka.

FUNC: TRAINER - Spínač “trainer” na stanici trenéra je aktivován (ON), pak je kontrola u navolených kanálů v rukách trenéra.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci TRAINER a stiskněte tlačítko MENU. pak pomocí UP/DN se pohybujete mezi kanály a pomocí +/- aktivujete nebo deaktivujete u příslušného kanálu FUNC pro přístup trenéra. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

SUB TRIM ( SUB TRIM )

Tato funkce umožňuje elektronicky nastavit správné centrování pro každé servo. Každý sub-trim je individuálně nastavitelný na všech osmi kanálech a může se lišit od +120% do -120% základní výchylky.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci SUB TRIM  a stiskněte tlačítko MENU. Pak pomocí UP / DN vyberte kanál, který chcete upravit. Nyní pomocí  +/-  nastavte polohy serva pro daný kanál. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení nastavení a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

POZOR na použití této funkce, neboť může dojít k poškození serva

END POINT ( NASTAVENÍ HRANIC )

Tato funkce umožňuje elektronicky nastavit rozsah dráhy pro každé servo. Tato úprava bude platit v obou směrech. Umožňuje nastavení v rozmezí od -120% a 120%.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci E. POINT a stiskněte tlačítko MENU. Pak pomocí UP / DN vyberte kanál, který chcete upravit. Nyní pomocí / - nastavte limit krajních poloh pro daný kanál. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

POZOR na využití této funkce, neboť může dojít k poškození serva

THR HOLD (pevný plyn)

Tato funkce umožňuje nastavení pevné polohy akcelerátoru ( po dobu aktivace této funkce – přepínač akcelerátor – čelo – vpravo dole) je ovladač akcelerátor neúčinný.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci THR HOLD a stiskněte tlačítko MENU. Pak pomocí UP / DN vyberte položku STATE - pomocí +/- nastavíte: INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí funkce. Pak pomocí UP/DN vyberte HOD POS a pomocí +/- nastavte požadovanou polohu .

Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.:

FLAPERON (KLAPKA MIX - KŘIDÉLKA)

Toto funkce používá jedno servo pro každé křidélko a může jim přikázat pracovat jednotlivě jako křidélka nebo společně jako klapky. K dosažení účinku klapky jdou obě křidélka dolů nebo nahoru.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci FLAPERON a stiskněte tlačítko MENU. Pak pomocí UP / DN vyberte položku STATE - pomocí +/- nastavíte: INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí funkce. Pomocí +/- upravíte hodnoty AIL1 (křidélko 1), AIL2 (křidélko 2), FLP1 (klapka 1), FLP2 (klapka 2) v rámci daného rozsahu. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.:

Křidélko 1 = Kanál 1 (CH1)

Křidélko 2 = Kanál 6 (CH6)

Příklad nastavení hodnot funkce flaperon:

Stát = ACT

AIL 1: 100, 100

AIL 2: -100, -100

FLP 1: 50

FLP 2: 50

Dále je nutno vybrat funkci AUX-CH (viz níže) a u CH6 nastavit prvek, kterým budete funkci ovládat (NULL – funkce vypnuta, THRO HOLD – přepnutí výchylky klapek skokem (v rozsahu nastavené hodnoty) přepínačem „akcelerátor přep.“ (čelo, levý spodní) nebo GEAR – přepínač „podvozek“ (čelo, pravý horní), nebo PIT TRIM pro plynulé nastavení hodnoty potenciometrem „pitch trim“ (vlevo nahoře), nebo HOV THRO pro plynulé nastavení hodnoty potenciometrem „akcelerátor“ (čelo pravá strana), nebo HOV PIT pro plynulé nastavení hodnoty potenciometrem „nastavení hodnoty“ (čelo levá strana).

D/R & EXP ( DVOJÍ VÝCHYLKY & EXPONENCIALY )

Funkce Dual Rate (D/R) umožňuje volit dvě velikosti výchylek pro křidélka, výškovku a směrovku.

Výchylky se nastavují přepínači ELE D/R (výškovka – nahoře vlevo), AIL D/R (křidélka – nahoře vpravo) a RUD D/R (směrovka – čelo vlevo – horní).

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci D/R & EXP, pomocí UP/DN vyberte příslušné kanály a pomocí +/- nastavte hodnoty výchylek toto můžete provést pro každou polohu příslušného přepínače (SW ON/OFF) vliv nastavení je zobrazený i graficky , po nastavení stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu.

Funkce exponenciály (EXP) umožňuje zadat exponenciální průběh výchylek pro křidélka, výškovku a směrovku.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci D/R & EXP, pomocí UP/DN vyberte příslušné kanály a pak přejděte (UP/DN) na EXP pomocí +/- nastavte průběh výchylek – toto můžete provést pro každou polohu příslušného přepínače (SW ON/OFF) vliv nastavení je zobrazený i graficky, po nastavení stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu.

Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

Poznámka: Tímto můžeme docílit, že například ve výchozí poloze přepínačů (SW OFF) budou výchylky plné s exponenciálním průběhem a v druhé poloze (SW ON) budou výchylky zmenšené bez exponenciálního průběhu. Jiné kombinace jsou možné.

Důležité: Aby jste správně nakonfigurovali tuto funkci, zadejte hodnoty D/R, potom menu opusťte stisknutím tlačítka MENU pro uložení změn. Nyní znovu volte toto menu a zadejte  hodnoty EXP. Nepokoušejte se nastavit obě funkce najednou, protože to by způsobilo smazání hodnot  D/R.

TRIMS (NASTAVENÍ STŘEDNÍ POLOHY)

Vysilač má elektronický trim u všech pákových ovladačů. Mírným stačením trimu u ovladače v příslušném směru se trim aktivuje a dojde k malému přesunutí výchylky v daném směru. Pokud podržíte trim déle přírůstek výchylky je větší a rychlejší.

U každého trimu lze nastavit velikost jednotkového přesunu a tím i jeho rychlost.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci TRIM a stiskněte tlačítko MENU pro přístup. Pak pomocí UP/DN vyberte příslušný ovladač a pomocí +/- nastavte požadovanou velikost přeskoku. Účinnost volby se zobrazí při stisku příslušného trimu v pravém sloupci vybraného ovladače. Po ukončení nastavení stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

IDLEON (Režim ovládání MOTORU)

Tato funkce je dostupná pouze v ACRO režimu (letadla), a umožňuje nastavit minimální otáčky motoru pro bezpečný  start a přistání (což znamená "stop regulace motoru ..."). Funkce se aktivuje přepínačem „akcelerátor“ (čelo- levý dole)

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci IDLEON. Pak pomocí +/- vyberte INH pro vypnutí funkce nebo ACT pro zapnutí. Potom, pomocí UP/DN přejděte na RATE a pomocí +/- nastavte polohu pro minimální hodnotu otáček motoru. Po nastavení stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

FAIL SAFE (FAIL-SAFE MODE)

Tato funkce se aktivuje v přijímači v případě ztráty komunikace s vysílačem. Přijímač musí být pro realizaci této funkce příslušně vybaven. Vysílač vyšle do přijímače nastavení ovladačů, které se v přijímači uloží (nastavení odpovídá stavu pro záchranu modelu při výpadku řízení).

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci FAIL SAFE.. Pak pomocí UP/DN vyberte příslušný ovladač, který chcete zahrnout do režimu Fail Safe a pomocí +/- změňte NOR na F/S, pak přesuňte příslušný ovladač do polohy pro řešení krizového stavu a stiskněte tlačítko MENU a držte dokud se hodnota polohy nepřepíše do pole % u příslušné volby. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

TIMER ( ČASOVAČ )

Tato funkce může mít více použití, ale nejvíce je využitelná pro kontrolu doby letu ve vztahu k předpokládané době chodu motoru nebo kapacitě baterií. Maximální nastavitelná doba je 99 minut, 59 sekund. Odpočítávání času se spustí přepínačem „Spuštění času“ (čelo - vpravo dole), zastavení odpočítávání se provede opětovně přepínačem „Spuštění času“. Návrat do výchozího nastavení – stiskněte tlačítko EXIT

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci TIMER. Pak tlačítky +/- vyberte INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí této funkce. Pak pomocí UP/DN vyberte MIN pro nastavení minut (max. 99) nebo SEC pro nastavení vteřin (max. 59)t. Nastavení minut a vteřin proveďte pomocí tlačítek +/-. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

Když čas doběhne do poslední minuty, každou vteřinu se ozve varovný signál.

DISPLAY (SLEDOVÁNÍ SERV)

Tato funkce vám umožňuje prohlížet a ověřovat výstupy kanálů 1 až 8. Na sloupcovém grafu můžete sledovat jaký příkaz je na serva posílán. Do určité míry to nahrazuje kontrolu funkce ovládání bez nutnosti používat přijímací stranu soupravy. V rámci této funkce lze provést kontrolu správnosti pohybu všech serv na přijímací straně – na všechny serva je vysílán povel pro pomalé a cyklické přesouvání serv z jedné krajní polohy do druhé a zpět.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci DISPLAY pro kontrolu správnosti nastavených funkcí.

Pokud chcete provést kontrolu pohybu všech serv stiskněte +. Pro vypnutí kontroly pohybu stiskněte -. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT pro návrat do předchozího menu

???????FLAP-TRIM (NASTAVENÍ KLAPEK)

AILDIFF ( DIFERENCE KŘIDÉLEK )

Funkce umožňuje diferencovat výchylky křidélek jejichž serva jsou v pozici CH1 (AIL). a CH7 (AUX)

Aktivace této funkce podmiňuje aktivaci funkce AIRBRAKE. pro model se dvěma servy pro křidélka

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci AILDIF. Pak tlačítky +/- vyberte INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí této funkce. Pak pomocí UP/DN vyberte AIL1 pomocí +/- nastavte výchylku křidélka nahoru, pak ovladač křidélka přesuňte mírně vlevo a nastavte výchylku (sloupec vlevo) křidélka dolu. Analogicky postupujte u AIL2. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

Příklad nastavení:

STATE = ACT, AIL 1 = 100    25, AIL 2 = -25    -100

AIRBRAKE ( AERODYNAMICKÉ BRZDY )

Tato funkce nastavuje křidélka jako klapky (CH1 a CH7), eventuelně další klapky nastavuje samostatně (CH6) a nastavuje výškovku (CH2) a to buď skokem nebo v závislosti na poloze ovladače akcelerace s cílem maximálně snížit rychlost a zvýšit klesání pro zkrácení délky a zvýšení přesnosti přistávacího manévru. Funkce se aktivuje přepínačem „Přepínač mix“ poloha 1.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci AIRBRAKE. Pak tlačítky +/- vyberte INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí této funkce. Pak pomocí UP/DN vyberte AIL1 pomocí +/- nastavte výchylku křidélka, Analogicky postupujte u AIL2, FLAP, ELEV. Poslední dvě volby určují způsob provedení funkce – ELE_DELAY (0 až 100) nastavuje hodnotu zpomalení reakce výškovky (ELEV). MODEL – hodnota MANUAL – funkce se provede automaticky podle navolených hodnot, nebo změníte nastavení tak, že vychýlíte ovladač výškovky do krajní polohy a stiskněte MENU objeví se hodnota LNEAR 101 a velikost výchylek klapek a výškovky se bude měnit podle polohy akcelerátoru. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

Poznámka: Pokud nebude aktivní funkce AILDIF bude funkce AIRBRAKE ovládat pouze ELEV (CH2) a FLAP (CH6)

Příklad nastavení:

STATE = ACT, AIL1 = 50, AIL2 = -50, FLAP = 50, ELEV. = 20, ELE_DELAY = 20, MODEL =  LNEAR<101>.

ELEVFLAP ( MIX VÝŠKOVKA - FLAPS )

Tato funkce umožňuje, aby s výchylkou výškovky se podle nastavení pohybovaly klapky (CH6). To se využívá pro rychlý a ostrý průlet zatáčkou (Pylon racing). Aby funkce mohla být účinná je nutné aby funkce AIRBRAKE byla deaktivována (STATE = INH), dtto funkce FLAPERON. Funkce se aktivuje přepínačem „podvozek“ (čelo, vpravo nahoře)

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci ELEVFLAP. Pak tlačítky +/- vyberte INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí této funkce. Pak pomocí UP/DN vyberte RATEUP (horní poloha klapky), pomocí +/- nastavte výchylku klapky nahoru,. Analogicky postupujte u RATEDN (dolní poloha klapky) Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

Příklad nastavení:

STATE = ACT, RATEUP = 50, RATEDN = 50

V-TAIL ( MIX VÝŠKOVKA-SMĚROVKA )

Tento mix se používá u modelů s ocasními plochami do V (výškovka působí současně jako směrovka). Každá polovina ocasní plochy je ovládána samostatným servem (CH2 a CH4), každé se nastavuje samostatně.

Důležité: Je li funkce V-TAIL aktivní, nesmí být aktivovány funkce AILEVATOR nebo ELEVON (pokus o jejich aktivaci vyvolá chybu), je li aktivní funkce AIRBRAKE s aktivním ovládáním výškovky bude tato funkce nepřesná – bude ovládána pouze jedna polovina ocasní plochy.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci V-TAIL. Pak tlačítky +/- vyberte INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí této funkce. Pak pomocí UP/DN vyberte ELE1 (první polovina výškovky), pomocí +/- nastavte velikost výchylky 1. poloviny výškovky,. Analogicky postupujte u ELE 2, RUD1 a RUD2 (zde si je třeba uvědomit, že pohyb jedné poloviny směrovky je opačný proti druhé). Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu. Nebo stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

Příklad nastavení:

STATE = ACT, ELE 1 = 50, ELE 2 = 50, RUD 1 = 50, RUD 2 = -50

Poznámka: Při nastavování výchylek je nutno zajistit aby servo nenarazilo na koncovou polohu při žádné kombinaci výchylek ovladačů (včetně trimů).

ELEVON ( MIX VÝŠKOVKA KŘIDÉLKA )

Tento mix se používá u modelů typu Delta, kde křidélka působí jako výškovka. Pro každé křidélko je použito jedno servo.

Křidélko 1 = 1. kanál (CH1)

Křidélko 2 = 2. kanál (CH2)

Funkce umožňuje nastavit křidélka diferencovaně.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci ELEVON a stiskněte tlačítko MENU pro přístup. Pak pomocí UP/DN vyberte STATE a tlačítky +/- vyberte INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí této funkce. Pak pomocí UP/DN vybírejte jednotlivé kanály a pomocí +/- nastavte potřebné výchylky křidélek a výškovek Jakmile budete hotovi stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu, nebo tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

Příklad nastavení:

STATE = ACT, AILE 1 = 50  50, AILE 2 = -50  -50, ELEV 1 =  50, ELEV 2 =  50

SNAP-ROLL ( MIX AKROBACIE )

Tato funkce umožňuje nastavit tři serva (výškovka, směrovka a křidélka - v rozsahu výchylky: 100% až -100%  ) do předem zvolených pozic pomocí přepínače „trenér/žák“ (čelo, vpravo dole) – po dobu držení přepínače jsou ovladače neúčinné. Funkce se používá pro naprogramování akrobatické figury

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci ELEVON a stiskněte tlačítko MENU pro přístup. Pak pomocí UP/DN vyberte STATE a tlačítky +/- vyberte INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí této funkce. Pak pomocí UP/DN vybírejte jednotlivé kanály a pomocí +/- nastavte potřebné výchylky křidélek, výškovky a směrovky. pro variantu LEFTUP. Analogicky postupujte pro další varianty (LEFTDN, RIGHTUP a RIGHTDN) Jakmile budete hotovi stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu, nebo tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

???? K čemu jsou dobré LEFTDN, RIGHTUP a RIGHTDN když k ním nelze přiřadit žádný přepínač.

THROTTLE-NEEDLE (NASTAVENÍ SMÉSY)

Tato funkce působí na servo zapojené do kanálu 8, které ovládá nastavení motoru s cílem získat nejlepší výkon v každé poloze akcelerátoru..

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci THRNEEDL a stiskněte tlačítko MENU pro přístup. Pak pomocí UP/DN vyberte STA a tlačítky +/- vyberte INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí této funkce. Pak pomocí UP/DN vybírejte jednotlivé položky a pomocí +/- nastavte potřebné hodnoty ACC (rychlost reakce na změnu polohy akcelerátoru 0-100), EC1 až EC4 vytváří funkční závislost mezi polohou akcelerátoru a servem v 8. kanálu – tvar křivky a poloha akcelerátoru se zobrazí na diagramu. Jakmile budete hotovi stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu, nebo tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

PROG MIX 1-5 (1. – 5. programovatelný mix)

V těchto pěti mixech můžete definovat vztah mezi řídící veličinou (MASTER) – např. akcelerátor - a veličinou podřízenou (SLAVE) – např. výškovka – při pohybu akcelerátoru z jedné polohy do druhé výškovka se pak pohybuje od jedné do druhé nastavené výchylky

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci PROG.MIX a stiskněte tlačítko MENU pro přístup. Pak pomocí UP/DN vyberte volný MIX1 až MIX5 a stiskněte tlačítko MENU pro přístup.Pak tlačítky +/- vyberte u položky STATE INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí mixu. Pak pomocí UP/DN vybírejte jednotlivé položky a pomocí +/- nastavte potřebné hodnoty (MASTER – řídící veličina  -AIL,ELE,THR, RUD, GYR, FLP, AUX, AUX; - SLAVE – podřízená veličina – volby dtto master; - OFFSET – posunutí intervalu výchylek -100 až +100 pozor toto nastavení není funkční – SW chyba; - UPRATE – horní hodnota podřízení veličiny; DNRATE dolní hodnota podřízené veličiny. Hodnotu SW lze nastavit na OFF – mix je vypnutý, ON mix je zapnutý stále, ID2 – mix je aktivní když je přepínač mixu (nahoře vpravo) je v poloze 2., NOR mix je aktivní když je přepínač mixu v poloze N, ID1 mix je aktivní když je přepínač mixu v poloze 1.

Jakmile budete hotovi stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu, nebo tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

PROG MIX 6-7 (6. a 7. programovatelný mix)

V těchto dvou mixech můžete definovat vztah mezi řídící veličinou (MASTER) – např. akcelerátor - a veličinou podřízenou (SLAVE) – např. výškovka – podle pětibodové křivky (při pohybu akcelerátoru z jedné polohy do druhé výškovka se pak pohybuje od jedné do druhé polohy podle zvolené křivky)

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci PROG.MIX a stiskněte tlačítko MENU pro přístup. Pak pomocí UP/DN vyberte volný MIX6 nebo MIX7 a stiskněte tlačítko MENU pro přístup.Pak tlačítky +/- vyberte u položky STATE INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí mixu. Pak pomocí UP/DN vybírejte jednotlivé položky a pomocí +/- nastavte potřebné hodnoty (MASTER – řídící veličina  -AIL,ELE,THR, RUD, GYR, FLP, AUX, AUX; - SLAVE – podřízená veličina – volby dtto master; - Hodnotu SW lze nastavit na OFF – mix je vypnutý, ON mix je zapnutý stále, ID2 – mix je aktivní když je přepínač mixu (nahoře vpravo) je v poloze 2., NOR mix je aktivní když je přepínač mixu v poloze N, ID1 mix je aktivní když je přepínač mixu v poloze 1.

Na volbě CURVE stiskněte + nebo – a přejdete do dalšího menu pro definici křivky – natavte úrovně (pomocí +/-) LOW, 25%, 50%, 75% HIGH – tvar křivky se zobrazí na grafu vedle hodnot. Po dokončení definice stiskněte tlačítko MENU pro uložení definice a návrat do předchozího menu.

Jakmile budete hotovi stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu, nebo tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

AIL-VATOR ( MIX VÝŠKOVKY A KŘIDÉLEK )

Některé modely (akrobatické, samokřídla nebo experimentální) používají jedno servo pro každou polovinu výškovky, které jsou mixovány s funkcí křidélek

Výškovka 1 = křidélko 3 = CH2

Výškovka 2 = křidélko 4 = AUX2

Je li funkce  AILDIFF aktivní jsou hlavní křidélka na pozicích:

Křidélko 1 = CH1

Křidélko 2 = AUX1

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci ALIVATOR a stiskněte tlačítko MENU pro přístup. Pak pomocí UP/DN vyberte STATE a tlačítky +/- vyberte INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí této funkce. Pak pomocí UP/DN vybírejte jednotlivé kanály a pomocí +/- nastavte potřebné výchylky křidélek a výškovky.

Jakmile budete hotovi stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu, nebo tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

THROTTLE DELAY (ZPOŽDĚNÍ PLYNU)

Tato funkce umožňuje vygenerovat zpoždění reakce serva akcelerátoru (například simulace náběhu tryskového motoru. Hodnota 40% odpovídá prodlení jedna sekunda, hodnota 100% pak zpoždění osm sekund.

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci THRDELAY a stiskněte tlačítko MENU pro přístup. Pak pomocí UP/DN vyberte STATE a tlačítky +/- vyberte INH pro vypnutí nebo ACT pro zapnutí této funkce. Pak pomocí UP/DN vyberte RATE a pomocí +/- nastavte hodnotu zpoždění.

Jakmile budete hotovi stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu, nebo tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

AUX CH ( KONFIGURACE KANÁLU CH5 AŽ CH9 )

Tato funkce umožňuje definovat vztah mezi ovladači vysílače výstupy pro kanály 5 až 9..

CHANNEL 9 není k dispozici pro PPM

V nabídce FUNC SETTING vyberte funkci AUX-CH a stiskněte tlačítko MENU pro přístup. Pak pomocí UP/DN vyberte příslušný kanál a tlačítky +/- vyberte hodnotu NULL = není aktivní žádný prvek, THRO HOLD = aktivní přepínač „akcelerátor“ (čelo, levý spodní), GEAR = aktivní přepínač „podvozek“ (čelo, pravý horní), PIT TRIM = aktivní potenciometr „pitch trim“ (vlevo nahoře), HOV THRO aktivní potenciometr„akcelerátor“ (čelo pravá strana), HOV PIT ´aktivní potenciometr „nastavení hodnoty“ (čelo levá strana).

Jakmile budete s výběrem hotovi stiskněte tlačítko MENU pro uložení změn a návrat do předchozího menu, nebo tlačítko EXIT pro ukončení bez uložení změn.

10.- Sada funkcí pro KLUZÁK

REVERSE ( Reversy serv )

Viz dtto v části 9.

.

SUB TRIM ( Sub trim )

Viz dtto v části 9.

END POINT ( NASTAVENÍ HRANIC )

Viz dtto v části 9.

D/R & EXP ( DVOJÍ VÝCHYLKY & EXPONENCIALY )

Viz dtto v části 9.

TRIMS ( TRIMS  - NASTAVENÍ )

Viz dtto v části 9.

FAIL SAFE (FAIL-SAFE MODE)

Viz dtto v části 9.

TIMER ( ČASOVAČ )

Viz dtto v části 9.

FLAP-TRIM (NASTAVENÍ KLAPEK)

Viz dtto v části 9.

AIL-DIFF ( DIFERENCE KŘIDÉLEK )

Viz dtto v části 9.

ELEV-FLAP ( MIX VÝŠKOVKA - FLAPS )

Viz dtto v části 9.

V-TAIL ( MIX VÝŠKOVKA-SMĚROVKA )

Viz dtto v části 9.

PROG MIX 1-5 (1. – 5. programovatelný mix)

Viz dtto v části 9.

- PROG MIX 6-7 (6. a 7. programovatelný mix)

Viz dtto v části 9.

?????BUTTERFLY ( Mix Butterfly )

START OFS

SPEED OFS

DISPLAY (SLEDOVÁNÍ serv)

Viz dtto v části 9.

TRAINER (Režim učení)

Viz dtto v části 9.

FLAPERON (KLAPKA MIX - KŘIDÉLKA)

Viz dtto v části 9.

ELEVON ( MIX VÝŠKOVKA KŘIDÉLKA )

Viz dtto v části 9.

AUX CH ( KONFIGURACE KANÁLU CH5 AŽ CH9

Viz dtto v části 9.

POZNÁMKY / KOMENTÁŘ

# Text boxes

POZNÁMKA: Pokud během čtení, není něco zcela jasné, prosím, doporučuji vám to přečíst znovu. Snaha byla aby všechny funkce byly vysvětleny v jednoduché a zábavné formě.

Doporučujeme a žádáme, - při čtení tohoto manuálu, připojit baterii vysílače a přijímače a serva, takže můžete vidět, jak která funkce funguje a zkontrolujte účinky změn v programování.

Poznámka: vestavěný bzučák zazní, když je stisknuto libovolné tlačítko

Po startu, stiskněte a podržte tlačítko MENU, dokud se neozve zvukový tón.

Pomocí UP / ON vyberte <System setting> a stiskněte tlačítko MENU pro aktivaci.

Použijte UP / ON vyberte požadovanou funkci v tomto menu, stiskněte tlačítko MENU pro výběr a editaci.

Po provedených úpravách / nastavení položky, stiskněte tlačítko EXIT pro odchod do předchozího menu.

Poznámka: Tyto mody je třeba nastavovat ve solupráci se specialisty pro řízení příslušného RC vrtulníku.

POZNÁMKY:

1 .- zdroj dat lze zkopírovat do jakéhokoliv modelu nebo do všech, nebo na určitý typ modelu (Heli, Aero, kluzák).

2 .- do určitého modelu mohou být  data kopírována z jakékoliv konkrétního modelu nebo ze všech.